# Выходные трансформаторы для усилителей, собранных мной.

# Все трансформаторы  мотал и снимал их характеристики я сам.

# У всех моих трансформаторов намотка очень плотная!

- Трансформатор для  SE на двух 6П14П в параллель в ультралинейном режиме:

Трансформатор намотан на базе железа от ОСМ-0,1. Железо ШЛ 25 х 40.

Первичка состоит из четырех секций по 4+7+7+4 слоя соответственно, по 131 витку провода ПЭВ-2 в каждом слое диаметром по меди 0,25 мм. Итого 22 слоя по 131 витку, имеем 2882 витка в первичке. Отвод на вторую сетку от 1048 витка. R активное первички 198 Ом.                                         Вторичка имеет три секции 2+2+2 слоя соответственно того же провода по 131 витку в слое. Полученные шесть вторичек соединяем все параллельно. Получаем 131 виток во вторичке. Секции вторички располагаем между секциями первички.

Межслойная изоляция – один слой термобумаги для факсов 0,07 мм., межсекционная   - два слоя той-же бумаги. Зазор 0,1 мм. – один слой офисной бумаги.

В итоге получаем Rа порядка 4 кОм на нагрузке 8 Ом (Ктр= 22) . L 1= 36 Гн. Полоса частот по уровню 3Дб   7Гц – 100 кГц.

- Трансформаторы для  SE на 6С41С:

Трансформаторы намотаны на базе железа от ОСМ-0,16. Железо ШЛ32х40. Габариты намотки–15х50мм. 
                        Первичка состоит из пяти секций по 2+4+8+4+2 слоя соответственно, по 110 витков провода ПЭЛШО в каждом слое диаметром по меди 0,31 мм. Итого 20 слоев по 110 витков, имеем 2200 витков в первичке. R активное первички 99 Ом.

Вторичка имеет четыре секции 2+2+2+2 слоя соответственно провода ПЭВ-2 диаметром 0,5 по 87+87 витков в двух слоях. Полученные четыре вторичных секции соединяем все параллельно. Получаем 174 витка во вторичке. Секции вторички располагаем между секциями первички. R активное вторички 0,6 Ом.

Межслойная изоляция – один слой конденсаторной бумаги 0,025 , межсекционная   - два слоя  термобумаги для факсов 0,07 мм. Зазор 0,1 мм. – один слой офисной бумаги.

В итоге получаем Rа порядка 1,38 кОм на нагрузке 8 Ом (Ктр= 12,6) . L 1= 28,7 Гн. Полоса частот по уровню 0Дб   10Гц – 47 кГц. Полоса частот по уровню 3Дб  4Гц – 110 кГц.

# Еще один трансформатор для 6С41С:

Первичка состоит из пяти секций по 2+4+8+4+2 слоя соответственно, по 100 витков провода ПЭЛШО в каждом слое диаметром по меди 0,355 мм. Итого 20 слоев по 100 витков, имеем 2000 витков в первичке. R активное первички 70 Ом.

Вторичка имеет четыре секции 1+1+1+1 слоя соответственно провода ПЭВ-2 диаметром 1,0 по 45 витков в слое. Полученные четыре вторичных секции соединяем все последовательно. Получаем 180 витков во вторичке. Секции вторички располагаем между секциями первички. R активное вторички 0,8 Ом.

Межслойная изоляция – один слой конденсаторной бумаги 0,025 , межсекционная   - слой жесткой пленки 0,1 мм. Зазор 0,1 мм. – один слой офисной бумаги.

В  итоге получаем Rа порядка 1 кОм на нагрузке 8 Ом (Ктр= 11,11) . L 1= 28 Гн. Полоса частот по уровню 0Дб   10Гц – 60 кГц. Полоса частот по уровню 3Дб  4Гц – 80 кГц.

- Трансформатор для  SE на  6C33C:

Трансформатор намотан на базе железа от ОСМ-0,4. Железо ШЛ 40х50 – 72. Габариты намотки – 23х68 мм.

Первичка состоит из четырех секций по 2+6+6+2 слоя соответственно, по 106 витку провода ПЭВ-2 в каждом слое диаметром по меди 0,5 мм. Итого 16 слоев по 106 витку, имеем 1696 витков в первичке. R активное первички 37 Ом.

Вторичка имеет три секции 2+2+2 слоя соответственно того же провода по 106 витков в слое. Полученные шесть вторичек соединяем все параллельно. Получаем 106 витков во вторичке. Секции вторички располагаем между секциями первички.

Межслойная изоляция – один слой термобумаги для факсов 0,07 мм., межсекционная   - один слой той-же бумаги + лакоткань 0,15 мм. Зазор 0,3 мм. – три слоя офисной бумаги.

В итоге получаем Rа порядка 1 кОм на нагрузке 4 Ом (Ктр= 16) . L 1= 10,16 Гн. Полоса частот по уровню 3Дб   7Гц – 60 кГц.

- Трансформатор для  SE на  ГМ-5Б:

Трансформатор намотан на базе железа от ОСМ-0,4. Железо ШЛ 40х50 – 72. Габариты намотки – 23х68 мм.

Первичка состоит из шести секций по 2+4+6+6+4+2 слоя соответственно, по 166 витку провода ПЭВ-2 в каждом слое диаметром по меди 0,31 мм. Итого 24 слоя по 166 витку, имеем 3984 витка в первичке. R активное первички 216 Ом.

Вторичка имеет пять секций 2+2+2+2+2 слоя соответственно того же провода по 166 витков в слое. Полученные десять вторичек соединяем все параллельно. Получаем 106 виток во вторичке. Секции вторички располагаем между секциями первички. R активное вторички 0,4 Ом.

Межслойная изоляция – один слой термобумаги для факсов 0,07 мм., межсекционная   - два слоя термобумаги для факсов 0,07 мм. Зазор 0,15 мм. – один слой офисной бумаги + калька.

В итоге получаем Rа порядка 4,8 кОм на нагрузке 8 Ом (Ктр= 24) . L 1= 114 Гн. Полоса частот по уровню 3Дб   2Гц – 80 кГц.

- Трансформатор для  SE на  двух 300В в параллель  (был такой проект):

Трансформатор намотан на базе железа от ОСМ-0,4. Железо ШЛ 40х50 – 72. Габариты намотки – 23х68 мм.

Первичка состоит из пяти секций по 3+6+6+6+3 слоя соответственно, по 144 витка провода ПЭЛШО в каждом слое диаметром по меди 0,31 мм. Итого 24 слоя по 144 витка, имеем 3456 витков в первичке. R активное первички 193 Ом.

Вторичка имеет четыре секции 2+4+4+2 слоя соответственно провода ПЭЛШО диаметром 0,62 по 82+82 витков последовательно в 2-х слоях. Полученные шесть вторичных обмоток соединяем параллельно. Получаем 164 витка во вторичке. Секции вторички располагаем между секциями первички. R активное вторички 0,47 Ом.

Межслойная изоляция – один слой конденсаторной бумаги 0,015 , межсекционная   - слой лакоткани 0,15 мм. Зазор 0,16 мм. – два слоя кассовой бумаги.

В итоге получаем Rа порядка 3,7 кОм на нагрузке 8 Ом (Ктр= 21) . L 1= 72 Гн. Полоса частот по уровню 0Дб   9Гц – 55 кГц. Полоса частот по уровню 3Дб  4Гц – 75 кГц.

- Трансформатор для  SE на  двух 6С4С в параллель:

Трансформатор намотан на базе железа от ОСМ-0,63. Железо ШЛ 50х50 – 90. Габариты намотки – 26х83 мм.

Первичка состоит из пяти секций по 3+4+8+4+3 слоя соответственно, по 107 витков провода ПЭЛШО в каждом слое диаметром по меди 0,62 мм. Итого 22 слоя по 107 витков, имеем 2354 витка в первичке. R активное первички 38 Ом.

Вторичка имеет четыре секции 1+1+1+1 слой соответственно провода ЛЭШО 81х0,1 и имеет 28 витков в слое, намотанных в два ранее указанных провода . Полученные четыре вторичных секции соединяем последовательно. Получаем 112 витков во вторичке. Секции вторички располагаем между секциями первички. R активное вторички 0,2 Ом.

Межслойная изоляция – один слой термобумаги для факсов 0,07 мм, межсекционная   - после секции первички - два слоя термобумаги для факсов 0,07 мм., а после секции                  вторички – два слоя жесткой пленки 0,08мм.  Зазор 0,08 мм. – отожженная медь.

В итоге получаем Rа порядка 3,6 кОм на нагрузке 8 Ом (Ктр= 21) . L 1= 51 Гн. Полоса частот по уровню 0Дб   10Гц – 80 кГц. Полоса частот по уровню 3Дб 2Гц – 100 кГц.

- Теперь межкаскадный трансформатор 1:2 для лампы 6С45П-Е для SE на  двух 6С4С в параллель:

Трансформатор намотан на базе железа от ОСМ-0,25. Железо ШЛ 32х50 – 70. Габариты намотки – 17х66 мм.

Мотаем сначала ¼ вторички – 6 слоев по 200 витков в каждом слое провода ПЭЛШО 0,2 мм. Итого получаем 1200 витков вторички. Это будет первая обмотка. Прокладываем три слоя термобумаги для факсов 0,07 мм. и мотаем 24 слоя второй обмотки в два провода (бифилярно) ПЭЛШО 0,2 мм по 100 витков в слое. Получаем 2400 витков первички и 2400 витков второй обмотки вторички – 1/2. Прокладываем три слоя термобумаги для факсов 0,07 мм. и мотаем третью обмотку ¼ вторички– 6 слоев по 200 витков в каждом слое провода ПЭЛШО 0,2 мм. Итого получаем 1200 витков вторички. Межслойная изоляция везде - один слой термобумаги для факсов 0,07 мм.

Зазор – 0.04мм. отожженная медь.

В итоге получаем L 1= 37,6 Гн. Полоса частот по уровню 3Дб  4Гц – 27 кГц.

R I= 285 Ом.  R II= 579 Ом.

20 ноября 2008 года.

# Кислун А.В.